## Slide 1: 背景
网络设备种类多种多样，不同设备厂商提供的管理接口（如命令行接口）各不相同，这使得网络管理变得愈发复杂。为解决这一问题，SNMP应运而生。SNMP作为广泛应用于TCP/IP网络的网络管理标准协议，提供了统一的接口，从而实现了不同种类和厂商的网络设备之间的统一管理。

## Slide 2: 定义
SNMP全称是Simple Network Management Protocol（简单网络管理协议），是专门设计用于在IP网络管理网络结点（服务器、路由器、交换机等）的一种标准协议，是一种应用层协议。
SNMP支持的网管操作：
  Get：读取网络设备的状态信息
  Set：远程设置网络设备参数
  Trap：管理站及时获取设备的重要信息（设备主动汇报重要状态）

## Slide 3: 组成部分
一个SNMP管理的网络由下列三个关键组件组成：
  网络管理系统（NMS，Network-management systems，又称管理站）
  代理者（agent）
  被管理设备（managed device）
  管理站通过运行应用程序监视并控制被管理设备，一个被管理的大型网络可能存在多个管理站。
  被管理设备是一个网络结点，它包含一个存在于被管理的网络中的SNMP代理者。被管理的设备通过管理信息库（MIB）收集并存储管理信息，并且让管理站能够通过代理者取得这项信息。

## Slide 4: 组成部分
代理者是被管理设备中的一个代理进程，用于维护被管理设备的信息数据并响应来自NMS的请求，把管理数据汇报给发送请求的NMS。

## Slide 5: 组成部分
Proxy是一种特殊的代理，在不能直接使用SNMP协议的地方，如：异种网络（非IP网络）、不同版本的SNMP代理等情况，Proxy代替相关设备向管理站提供一种外观，为设备代理SNMP协议的实现。
Proxy做了异种网络或不同版本代理和相应SNMP数据请求的转换工作。

## Slide 6: 技术内容
MIB：Management Information Base(管理信息库)，定义代理进程中所有可被查询和修改的对象。
SMI：Structure of Management Information(管理信息结构)，提供了定义管理对象和其行为的方法——定义了对象的命名、类型和编码规则。
ASN.1：Abstract Syntax Notation One(抽象语法符号)。是在SNMP中指定数据如何在管理器和代理之间表示和传输的一种方法。用于定义语法的正式语言，在SNMP中定义SNMP的协议数据单元PDU和管理对象MIB的格式。SNMP只使用了ASN.1中的一部分。

## Slide 7: 技术内容
PDU： Protocol Data Unit(协议数据单元)，它是网络中传送的数据包。每一种SNMP操作，物理上都对应一个PDU。
NMS： Network Management System，简称“管理站”。它提供统一的用户界面访问支持SNMP的设备，一般有统计、分析等功能，是网管系统的总控制台。NMS是网络管理操作的发起者。
BER： Basic Encoding Rule，基本编码规格。描述如何将ASN.1类型的值编码为字符串的方法。它是ASN.1标准的一部分。BER编码将数据分成TLV三部分，T为Tag的缩写，是类型标识；L为Length的缩写，标识类型的长度；V为Value的缩写，标识数据内容。按照TLV的顺序对数据进行编码，生成字节流。SNMP使用BER将SNMP的操作请求和应答编码后进行传输，并用于接收端进行解码。

## Slide 8: 版本
SNMP v1——SNMPv1的安全性是基于团体字，允许任何知道团体字的SNMP程序访问设备的管理信息，它在RFC 1157中定义。
SNMPv2——通常被称为基于团体字串的SNMPv2，是SNMPv1的升级版，增加了internet子树和几个新类型。它在RFC 3416、RFC 3417和RFC 3418中定义。
SNMPv3——是SNMP的最新版，它增强了对被管理设备之间的强身份认证和私有通信的支持，它在RFC 3410、RFC 3411、RFC 3412、RFC 3413、RFC 3414、RFC 3415、RFC 3416、RFC 3417、RFC 3418和 RFC 2576定义。

## Slide 9: MIB设计
MIB是以树状结构进行存储的。树状的结点表示被管理对象，它可以用从根开始的一条路径唯一识别，这条路称为OID。

## Slide 10: MIB树的结构
MIB树的根节点没有名字和编号，但是它有3个子树：
  ccitt(0)：由CCITT管理
  iso(1)：由ISO管理
  joint-iso-ccitt(2)：由ISO和CCITT共同管理
在org(3)子树下，一个值得引起注意的特殊节点是被美国国防部（Department of Defense）使用的节点：dod(6)，所有通过DOD的协议如TCP/IP通信的设备，能够从它们那里获得的信息都位于该子树下，它的完整的对象标识符是1.3.6.1。该对象标识符被称为internet。该标识符的文本形式是{iso org(3) dod(6) 1}。

## Slide 11: ASN.1句法——对象标识符类型
在ASN.1中，对象标识符类型描述对象的抽象信息，MIB树中的每一个标号是用对象标识符描述的。由于树的各个分支是用数值表示的，所以实际上对象标识符是一个整数数值的序列。它用OBJECT IDENTIFIER来声明，如：
myBranch OBJECT IDENTIFIER ::= { parentBranch X }
其中myBrach是一个子树支，它定义在parentBranch树支下，X是子树myBrach在父树支parentBrach下的一个唯一标识符，即通常所说的OID。

## Slide 12: ASN.1句法——标量（叶子）对象标识符
在一个树支下，可以定义多个子树，也可以定义被管理资源的管理对象，其定义的句法如下：
(objectname) OBJECT-TYPE
SYNTAX (syntax)
MAX-ACCESS (access)
STATUS (status)
DESCRIPTION (description)
::= { (parent) (number) }
除此之外，还有一些关键字：UNITS、INDEX、REFERENCE、DEFVAL等等，分别代表被管对象的单位、索引、参考、缺省值。有兴趣的读者可参阅RFC1155的说明。值得注意的是INDEX关键字在表对象定义中必须存在的，否则表内的对象不能使用。

## Slide 13: ASN.1句法——约定
在标量对象中，在一个对象类型和那个对象的一个实例之间不存在模糊性，每一个标量对象类型只有一个对象实例。为了和表对象的约定一致，并区别一个对象类型和一个对象实例，SNMP规定一个不成表的标量对象的实例标识是由他的对象标识加上.0组成。说具体一点就是：叶子对象的实例为该叶子对象标识符加上.0，而表对象实例为表对象标识符加上.表的索引值。
例如一个叶子对象实例1.3.6.1.2.1.1.1.0为sysDescr叶子对象的实例，而一个表对象实例1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.3为if*Descr*表对象的第三个实例。

## Slide 14: iReasoning MIB Browser的使用
Get 获取当前OID的值
Get Next 获取下一个OID的值，会自动增加OID序号
Get Bulk 分页批量获取，一次获取10个值，会自动增加OID序号
Get Subtree 获取OID下面的所有子树的值
Walk 获取OID的值，会自动增加OID序号，且一直持续查询，直到报错或结束
Set 设置OID的值

## Slide 15: iReasoning MIB Browser的使用
表对象标识符还可以通过Table View选项，用表格的形式查看信息

## Slide 16: iReasoning MIB Browser的使用
点击MIB Tree中的一个对象，按照下图的操作可以修改并查看对象的值

## Slide 17: iReasoning MIB Browser的使用
点击Tools中的Trap Receiver选项，此窗口自动获取被管理设备的重要信息

## Slide 18: iReasoning MIB Browser的使用
导入MIB结点：File->Load MIBS，快捷键Ctrl+L
查找：Edit->Find in MIB Tree / Find in Result Table
向设备发送信息：Tools->Trap Sender
程序日志：Tools->Log Window
将一个操作添加到书签：Bookmarks->Bookmark this OID
管理书签：Bookmarks->Manage Bookmarks

## Slide 19: Table View的实现过程
表OID为.1.3.6.1.2.1.2.2.1，假设为OID前缀。
第一个请求绑定数据id为.1-.10 （即.1.0-.10.0）
第一个响应绑定数据id为.1.1-.10.1
第二个请求绑定数据id为.11-.20（即.11.0-.20.0）
第二个响应绑定数据id为.11.1-.20.1
第三个请求绑定数据id为.21-.22（即.21.0-.22.0）
第三个响应绑定数据id为.21.1-.22.1
到此发送了三个请求，查询1-22个表对象的值；接收了三个响应，包含1-22个表对象第一个表实例的值。

## Slide 20: Table View的实现过程
第四个请求绑定数据id为.1.1-.10.1
第四个响应绑定数据id为.1.2-.10.2
第五个请求绑定数据id为.11.1-.20.1
第五个响应绑定数据id为.11.2-.20.2
第六个请求绑定数据id为.22.1
第六个个响应绑定数据id为.22.2
可以发现每个响应是紧接对应get next请求的，所有的请求报文的规律是从列对象.0开始，表索引值（红色的）值递增，直至增加到表最后一个实例的index值。

## Slide 21: Table View的实现过程
请求最后一行时，响应的getnext结果是表中第一行的值和表外的子树值，与前面响应规律不一样，数量一致，如下：（前缀OID为.1.3.6.1.2.1.2.2.1 ，2001开始表示vlan，此表实际index为29 ）
第一个请求绑定数据id为.1.2001-.10.2001
第一个响应绑定数据id为.2.1-.11.1（第一个行的2-11列的值）
第二个请求绑定数据id为.11.2001-.20.2001
第二个响应绑定数据id为.12.1-.20.1, 22.1 （第一个行的12-20列和22列的值）
第三个请求绑定数据id为.22.2001
第三个响应绑定数据id为.1.3.6.1.2.1.4.1.0（表外子树）
该表有22个对象，一列中一共29个实例，。由前面可知一次请求获得10列第N个实例的值，获得所有列中第N个实例的值需要6个报文。忽略内容，可以按照请求的规律计算，响应与请求个数一致，请求OID从0到29，公式为：

## Slide 22: Table View的报文计算
根据上面的结论验证一下，在右边图中最后一个实例OID中的22表示实例个数，33表示对象个数（从0开始），报文个数为，和右下角捕获报文一致。

## Slide 23: Table View的报文计算
在右边图中最后一个实例OID中的5表示实例个数，28表示对象个数，报文个数为，和右下角捕获报文一致。

## Slide 24: Get Subtree的计算
Get Subtree和table计算方法一致。在右边图中可知，有29个对象，一次请求绑定1个OID，一列有1个实例，所以报文个数为，和右下角捕获报文一致。

## Slide 25: Set操作
修改参数后要让配置生效，需重新登录，重启会导致配置丢失。